Funkfernbedienung ATW-RTU-01

FUNKFERNBEDIENUNG ATW-RTU-01 für Serie Yutaki

Formschöne Funkfernbedienung mit Wochentimer, rückbeleuchtete LCD Anzeige. Wahlweise zur Tischaufstellung oder Wandmontage. Die Reichweite des Funksenders beträgt bis zu 100m (30m im Gebäude). Der Empfänger wird in Nähe der Inneneinheit Yutaki S montiert und mit einer zweiaderigen Leitung 2x0,5 bis 0,75mm² angeschlossen (kann bei Bedarf verlängert werden, max. 30m). Zusätzlich benötigt der Empfänger auch eine Spannungsversorgung von 230V/50Hz (kann an der Inneneinheit abgegriffen werden). Die Funkfernbedienung hat die Aufgabe die Anlage in Abhängigkeit von der Raumtemperatur bzw. Modus, Ein- oder Auszuschalten. Der Schaltkontakt ist lediglich Ein/Aus, daher können bei Bedarf auch andere Steuerungen bzw. herkömmliche Thermostate verwendet werden.

Anzeige: Sollwert, Raumtemperatur, Betriebsart, Tag, Uhrzeit, aktives Programm und Batteriestatus.

Funktionen: Ein-/Aus, Heizen, Kühlen, Sollwert-Temperatur, Wochentimer mit 6 variablen Temperaturen pro Tag (5°C bis 35°C) und Urlaubsfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Fernbedienung (HxBxT): 89 x 131 x 26 mm

Batterien: 2 Stk. AA

Abmessungen Empfänger (HxBxT): 96 x 131 x 33 mm

Spannungsversorgung des Empfängers: 230/1/50 V/Ph/Hz

Absicherung maximal: 10 A

Zuleitung Empfänger: 3x 1,5 mm²

Steuerleitung Empfänger - Inneneinheit: 2x 0,5 bis 0,75 mm²

Sendefrequenz: 868 MHz

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-RTU-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.