Hitachi FreeSystem-Innengerät KPI-2002H3E

Gehaeuse aus verzinktem Stahlblech. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Vorder- und Rueckseite fuer Kanalanschluss vorgesehen. Zweiteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zelluloid Kreuzstromwaermetauscher fuer die Uebertragung von latenter und sensibler Energie. Filter und Waermetauscher sind seitlich einfach ueber eine Wartungsklappe zu entnehmen. Prozessor gesteuert mit Lufttemperatursensoren. Ueber eine steuerbare Bypass-Klappe, wird im Automatikbetrieb der Waermetauscher bei Bedarf umgangen, um eine freie Kuehlung (Heizung) zu realisieren. Zwei leise laufende Turbo-Radialluefterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren koennen zu Wartungszwecken leicht nach unten ausgebaut werden. EC-Motor, konform mit ErP-Richtlinie. Optional mit F7-Filter ausrüstbar. Der Luftansaug und Luftauslass erfolgt bauseitig ueber isolierte Luftkanaele.

Einbindung/Steuerung

Der Anschluss an eine Kabelfernbedienung ist in jedem Fall notwendig.

- Anschluss ueber eine separate Kabelfernbedienung PC-ARFPE

- Optional ist ein CO2-Sensor anschließbar

- Es ist darauf zu achten, daß die Mischung von Außen- und Abluft nicht die Sättigungslinie im hX Diagramm schneidet. Bei sehr tiefen Außentemperaturen ist der Außenluftanteil vor dem Wärmetauscher vorzuheizen.

Technische Daten

Luftvolumenstrom	: 	2000/1560/1240 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	135/84/60 (max. 180) Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	42/41/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	42/41/38 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,58 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,58 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	2,70 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	2,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Abmessungen H/B/T	:	525x1975x1531  mm

Gewicht	:	110,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  KPI-2002H3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.