Kabelfernbedienung PC-ARFPE

Design-Kabelfernbedienung für Aufputzmontage mit rückbeleuchteter LCD Anzeige (Full-Dot-Matrix). Farbe Gehäuse: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Der Betrieb ist für aktuelle Inneneinheiten der H-Link II Serie oder Folgemodelle vorgesehen (ältere Inneneinheiten der H-Link I Serie sind nicht anschließbar). Abmessungen (HxBxT) 120x120x18mm

Kabelfernbedienung mit rückbeleuchteter Flüssigkeitskristallanzeige (LCD / Full-Dot-Matrix)

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit.

- Zyklische Filterreinigungsanzeige.

- Einfaches Timer-Prorgamm (auch Täglich möglich)

- 7 Tagetimer (Wochenprogr.) mit 5 unterschiedlichen Zeitprogrogrammen, individueller Temperatureinstellung und einem Urlaubsprogramm.

- Sperrfunktion. Gegen unerwünschtes Verstellen der Betriebsart, Temperatur, Lüfterstufe und Flügelstellung.

- Einstellung der Sprache (Deutsch/Englisch/Französich/Spanisch/It alienisch)

- Einstellen einer Raumbezeichnung (z.B. Meeting-Raum 2)

- Einstellen einer Service-Adresse / Notruf-Nummer

- Hilfe-Menü für den Benutzer

- Bildschirmeinstellungs-Menü (Helligkeit/Kontrast/Rückbeleuchtung)

- Raumtemperatur-Anzeige wählbar

Einstellmöglichkeiten:

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Sperrfunktion, aktivierung des Frischluft-wärmetauschers KPI (falls angeschlossen) und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb.

Diagnosefunktionen:

- Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen.

- Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset.

- Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung.

- Fehlerhistorie (der letzten 30 gespeicherten Fehlermeldungen mit Datum / löschbar)

- Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Komunikations-verkabelung.

- Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit).

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	120x120x16  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ARFPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.