Vereinfachte Kabelfernbedienung PC-ARH1E

Formschöne Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige für Aufputzmontage. Aufgrund der einfachen Handhabung ist dieses Modell besonders für ständig wechselnde Benut- zer geeignet. Die Fernbedienung wird über eine 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Inneneinheiten an einer Kabelfernbe- dienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen. Abmessungen (HxBxT): 120 x 70 x 15mm

Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige

- Ein / Aus Schalter mit Betriebs LED.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Solltemperatur.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Ventilatordrehzahl.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Flügelstellung (Luftaustritt).

- Störungsanzeige mit Fehlercode.

Erweiterte zusätzliche Einstellmöglichkeiten (über optionale Funktionen)

- Ein- und Ausgangssignale konfigurierbar

- Betriebsartwechsel sperren.

- Automatik Betrieb aktivieren.

- Wahl der Temperaturerfassung: Inneneinheit - Kabelfernbedienung - Beide.

- Einschränkung der tiefsten einstellbaren Temperatur im Kühlmodus.

- Einschränkung der höchsten einstellbaren Temperatur im Heizmodus.

- Alarm - Meldung sperren.

- Aktivierung des Frischluftwärme- tauschers KPI (falls angeschlossen).

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ARH1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.