Zentralfernbedienung EIN/AUS PSC-A16RS

Formschoene Zentralfernbedienung fuer Aufputzmontage. Jedes Innengeraet (bzw. Gruppe) hat eine eigene Taste, wodurch es sehr einfach Ein- oder Ausgeschaltet werden kann. Da ein Teil des Moduls nach hinten herausragt, muss in der Wand eine zusaetzliche Vertiefung von mind. 55mm sein. Die Zentralfernbedienung wird ueber Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung am H-Link (Verbindungsleitung zwischen Innen und Aussengeraeten) angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Zusaetzlich muss eine Versorgungsspannung von 230V/50Hz angeschlossen werden.

Abmessung Sichtbar (HxBxT) 120x120x18mm Abmessung Rueckseite (HxBxT) 71x102x55mm (Oeffnung in Wand)

Es koennen bis zu 16 Geraetegruppen an einer Zentralfernbedienung anschlossen werden (eine Geraetegruppe besteht aus einer Inneneinheit mit Kabelfernbe- dienung und bis zu 15 weitere Inneneinheiten, die mit an der gleichen Kabelfernbedienung angeschlossen sind). Der Betrieb ist fuer H-Link und H-Link II bereits vorgesehen. Es koennen bis zu 8 Zentralfernbedienungen an einem H-Link angeschlossen werden.

Einstellmoeglichkeiten:

- Ein- / Ausschalttasten eines einzelnen Geraetes (Gruppe)

- Ein- / Ausschalttasten aller angeschlossener Geraete

- Anzeige des Geraetestatus ueber LED: An/Aus/Stoerung (blinkt bei Stoerung)

- Timer Betrieb (falls der optionale Timer PSC-A1T angeschlossen ist)

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Stecker PCC-1A

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulsten oder permanenten potenzialfreien Eingang.

- Externe Not-Stopp Schaltung, aller angeschlossener Inneneinheiten.

- Betriebsanzeige, sobald eine Inneneinheit aktiv ist.

- Alarmanzeige, sobald eine Inneneinheit einen Fehler meldet.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-A16RS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.