Hitachi Split-Außengerät RAC-50WXA

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044).

Vollhermetischer Scroll-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert.

Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb.

Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst.

Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch.

Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb.

Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits).

Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung.

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAS-18SX8

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-5.2 kW

Nennheizleistung	:	6,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-7.9 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,22 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,61 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.95 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.24 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	50 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	52 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	65 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	548x750x288  mm

Gewicht	:	42,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.35 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-50WXA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.