Hitachi Multizone-Innengerät RAD-35NH7A

Gerät für den Anschluss von kurzen Luftkanälen geeignet. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung.

Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone:

RAM-xxQH5

Geeignet für Außeneinheiten der Serie Monozone:

RAC-35NH5

Ausstattung

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen, nur bei Monozone)

- 12 Stunden Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Optional

- IR Fernbedienung LCD (24h Timer) und Empfängermodul: SPX-RCK2

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9 - 4.0 kW

Nennheizleistung	:	4,80 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 6.6 kW

Luftvolumenstrom	: 	330 - 558 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	35.00 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/31/34/36 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/30/33/37 dB(A)

Spannung	:	35  V DC

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	235x750x400  mm

Gewicht	:	19,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-35NH7A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.