Hitachi Multizone-Innengerät RAD-35QPB

Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet mit entsprechender externer Pressung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet.

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann.

Hinweis:

Dem Innengerät wird keine Fernbedienung beigelegt. Als Option wird sowohl eine kabelgebundene als auch IR Fernbedienung angeboten. Dieses Innengerät ist mit RAM-xxxNPxB Multizone Außengeräten kompatibel

Ausstattung

- Waschbarer Filter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Nennheizleistung	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	400-720 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	33/58 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	30/33/37/41 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	30/34/38/42 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	57 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	235x750x400  mm

Gewicht	:	16,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-35QPB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.