Hitachi Split-Innengerät RAD-50PPD

Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet mit entsprechender externer Pressung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet.

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 50cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann.

Hinweis:

Dem Innengerät wird keine Fernbedienung beigelegt. Als Option wird sowohl eine kabelgebundene als auch IR Fernbedienung angeboten.

Dieses Innengerät ist mit folgenden Außengeräten kompatibel:

Monozone: RAC-50NPD

Ausstattung

- Waschbarer Filter

- Automatische Einschaltung nach

- Spannungsausfall

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.2-5.8 kW

Nennheizleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.9-6.8 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.30 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.00 W/W

Luftvolumenstrom	: 	350-1140 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/32/35/39 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/32/35/40 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	53 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,42 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,57 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,50 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	6,90 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	270x900x720  mm

Gewicht	:	35,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.50 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-50PPD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.