Hitachi Multizone-Innengerät RAD-50RPA

Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet mit entsprechender externer Pressung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet.

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann.

Hinweis:

Dem Innengerät wird keine Fernbedienung beigelegt. Als Option wird sowohl eine kabelgebundene als auch IR Fernbedienung angeboten.

Dieses Innengerät ist mit folgenden Außengeräten kompatibel:

Monozone: RAC-25NPA (RAD-25RPA) / RAC-35NPA (RAD-35RPA) / RAC-50NPA (RAD-50RPA)

Multizone: RAM 36/53NP2A, RAM53/68NP3A, RAM70NP4A, RAM90NP5A, RAM130NP6A

Ausstattung

Waschbarer Filter Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-5.2 kW

Nennheizleistung	:	6,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-7.6 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	B

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,50 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	2,61 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	4.70 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.80 W/W

Luftvolumenstrom	: 	330-630 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/32/35/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/32/35/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	235x750x400  mm

Gewicht	:	19,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.7 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-50RPA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.