Hitachi Split-Innengerät RAK-25PSES

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das mit einem Design-Award ausgezeichnete Gerät, ist in einer komplett silbernen Ausführung erhältlich. Es besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Eine speziell matte, in der Frontblende integrierte, Plexiglasblende wertet das Design zusätzlich optisch auf.

Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Langlöcher und auch Beschriftung erleichtern die Montage der Halterung. Die neuartige one piece Geräteverkleidung ermöglicht einen schnellen und freien Zugriff zu den Kältemittelanschlüssen. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz (Edelstahlgewebe) gereinigt. Durch den Einsatz eines feinen Edelstahlgeflechts, wird die Langlebigkeit und Filterwirkung erhöht. Ergänzend dazu, ist ein Aktivkohle-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich die Luftqualität erhöht. Ein automatisiertes Reinigungssystem entfernt regelmäßig den Schmutz vom Luftansaugfilter und sorgt so für eine reine Luft und einen hohen Wirkungsgrad. Die Rückseite des Luftauslasses ist mit Edelstahl ausgekleidet, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen.

Ein eingebauter Bewegungs-Sensor verändert automatisch im Eco Mode den intern genutzten Sollwert um bis zu 2K und spart so zusätzlich Betriebskosten falls niemand im Raum ist. Die Eco-Auto-Off Funktion stellt auch ein automatisches Abschalten nach einem wählbaren Zeitraums sicher.

Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbarer Luftleitlamelle. Der 4-Way-Swing ermöglicht eine zu allen Seiten gerichtete Luftführung. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der DC-Lüftermotor mit eingebautem Überstromschutz sorgt ebenfalls für einen leisen Betrieb und kann durch die 4 Stufen den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Der hocheffiziente Wärmetauscher in Lambda-Bauform besteht aus einem CU-AL Rippenrohrwärmetauscher mit Flüssigkeitsverteiler. Für einen schnellen Anschluss der bauseitigen Kältemittelleitungen sind die Geräteanschlüsse mit Bördel ausgeführt. Das Kältesystem ist getrocknet, evakuiert und für den Transport mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist gegen Schwitzwasser gedämmt. Um allen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden, kann die Kondensatleitung sowohl nach links, rechts oder hinten angeschlossen werden. Dies gilt auch für die Kältemittelleitungen.

Im Frontpanel ist ein hochwertiges LCD Display integriert. Neben den Betriebsleuchten (Lüften, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Eco, Filterwechsel, Frost Wash, Timerbetrieb) wird ebenfalls die aktuelle Innentemperatur angezeigt. Diese Anzeige kann bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden. Sollte das Ein-/Ausschalten der Anlage per Infrarotfernbedienung nicht möglich sein, kann der im Gerätedeckel integrierte Schalter betätigt werden.

Zur zusätzlichen Reinigung des Innengeräte-Wärmetauschers kann manuell, oder in Abhängigkeit der Laufzeit, eine Reinigung namens Frost Wash Funktion eingeleitet werden. Hierzu wird der Wärmetauscher kurzzeitig auf -15°C runtergekühlt und die sich bildende Bereifung wieder abgetaut. Durch das entgehende Tauwasser, werden die auf den Lamellen befindlichen Partikel abgewaschen und über die Tauwasserschale gesammelt und abgeführt. Der eingebaute Bewegungsmelder stellt sicher, dass dieser Prozess nur dann eingeleitet wird, wenn sich keine Person im Raum befindet.

Eine im Geräteinnenraum befindliche Halterung, kann für den optionalen Hi-Kumo oder Somfy Adapter genutzt werden. Neben der Hi-Kumo App (basierend auf WiFi), welche für den Endverbraucher spezifiziert ist, kann ebenfalls ein Softwareupgrade auf eine Fernwartung ermöglicht werden (Hi-Kumo Pro).

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (60x220x20mm)

- Waschbarer Edelstahl-Luftfilter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

- Wochentimer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- LCD Display in der Frontblende

- Automatischer Filterreinigung

- 4 Way-Swing-Louver

- Notbetrieb-Schalter

- Bewegungssensor

Funktionen der Fernbedienung

- Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr

- Fehlercodeanzeige

- Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh)

- Raumtemperaturanzeige

- Eco Mode

- Frost Wash

- Powerfull Mode

- Leave home Funktion (Sollwert von 10-16°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

- Silent Mode

- One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers)

- Eco Sleep Timer

- Weeklytimer mit Sommer- Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche)

- Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Optional

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDB

- Volltext-Kabelfernbedienung: SPX-WKT3

- H-Link Adapter, für den Anschluß an den H-Link Bus: PSC-6RAD

- Fensterkontakt SPX-WDC3

- Adapter für home automation system (Somfy & Hi-Kumo)

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.5-3.4 kW

Nennheizleistung	:	3,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.6-5.8 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+++

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	9.00 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	5.10 W/W

Luftvolumenstrom	: 	270-600 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	22/28/34/41 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	22/28/34/42 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	294x795x250  mm

Gewicht	:	11,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	13.20 / 16.7 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-25PSES

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.