Hitachi Split-Innengerät RAK-35PEC

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.

Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Langlöcher und auch Beschriftung erleichten die Montage der Halterung. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. Der waschbare Ansaugfilter ist durch seine Material langlebig und sorgt für eine kontinuierliche Reinigung der Raumluft. Optional kann ein Filterelement aus feinem Edelstahlgeflecht erworben werden Ein optionaler Wasabi-Filter kann nachgeschaltet werden. Dieser Wasabi-Filter filtert zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft.

Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ein DC-Lüftermotor mit eingebautem Übrstromschutz sorgt ebenfalls für einen leisen Betrieb und kann durch die 4 Stufen den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Der hocheffiziente Wärmetauscher in Lambda-Bauform besteht aus einem CU-AL Rippenrohrwärmetauscher mit Flüssigkeitsverteiler. Für einen schnellen Anschluß der bauseitigen Kältemittelleitungen sind die Geräteanschlüsse mit Bördel ausgeführt. Das Kältesystem ist getrocknet, evakuiert und für den Transport mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist gegen Schwitzwasser gedämmt. Um allen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden, kann die Kondensatleitung sowohl nach links, rechts oder hinten angeschlossen werden. Dies gilt auch für die Kältemittelleitungen.

An der Gerätefront sind zwei Kontrollampen integriert. Die Betriebsleuchte signalisiert den Betrieb des Gerätes. Blinkt diesem, deutet das auf eine Vorheizphase bzw. den Entfrostungsbetrieb hin. Wenn der Timer aktiv ist, leuchtet eine weitere LED. Sollte das Ein-/Ausschalten der Anlage per Infrarotfernbedienung nicht möglich sein, kann der im Gerätedeckel integrierte Schalter betätigt werden.

Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung lässt sich über nur 12 große und beschriftete Tasten intuitiv bedienen. Das große Display zeigt gut leserlich alle notwendigen Informationen über den Status. Gerade die getrennten Tasten für die Betriebsmodies (Kühlen/Heizen/Entfeuchten) machen die Bedienung besonders einfach.

Sollte eine Anbindung an ein SOMFY Netzwerk (home-automation-system) oder die Bedienung per APP gewünscht sein, bietet das Gerät genügend Platz um den externen Adapter im Gerät platzieren zu können.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige

- Waschbarer Luftfilter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

- 12h Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Horizontaler Swing Louver

- Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

- Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige

- Eco Mode

- Powerfull Mode

- Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

- Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

- Auto-Swing

Beigefügtes Zubehör:

- Fernbedienung mit Baterien

- Stopfen und Abflußstück für das Außengerät

- Wandhalterung für das Innengerät incl. Schrauben

OPTIONAL

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDB

- Kabelfernbedienung mit Volltext und Wochentimer: SPX-WKT2

- H-Link Adapter, für den Anschluß an das SystemFree: PSC-6RAD

- Edelstahlfilter SPX-SPF6

- Wasabi Filter: SPX-CFH22

- Stecker für Fensterkontakt SPX-WDC3

- SOMFY Adapter für home automation system

- Hi-Kumo Adapter für Bedienung per Android oder IOS Mobilfunkgeräten

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-4.0 kW

Nennheizleistung	:	4,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-5.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.90 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.80 W/W

Luftvolumenstrom	: 	333-660 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/26/36/43 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	26/27/36/44 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	57 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	280x780x218  mm

Gewicht	:	7,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-35PEC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.