Hitachi Split-Innengerät RAS-10G5

WANDKLIMAGERÄT Serie Bigflow - nur Kühlen

INNENGERÄT

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffchassis mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech und abnehmbarem Kunststoffgehäuse (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter und Geruchsfilter (regenerierbar)

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- 12 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit: RAC-10G5

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,90 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,22 W/W

Luftvolumenstrom	: 	354 - 618 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	31/36/45 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,90 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	4,00 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	280x780x220  mm

Gewicht	:	9,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	15,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	5,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	5,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10G5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.