Hitachi SetFree-Außengerät RAS-4FSVN3E

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung.

Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich.

Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch.

Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen.

Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, Invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert.

Verdichterschutz gegen Überströme, thermische Überlastung und ausgestattet mit Kurbelwannenheizung.

Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Sammler, Ölabscheider, elektronischem Expansionsventil, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter.

Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150, ausreichend für Innen- und Außenteil.

Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Druck Sensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter und Überstromschutz.

H-Link Steuersystem

Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max.

128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich.

Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich.

Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Funktionen Außengerät:

Manueller Stopp des Kompressors

Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb.

Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innengerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

Änderung der Entfrostungsbedingungen durch Trennen des Widerstandes JP4 auf der Platine Außengerät

Alarmanzeige Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet.

Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden.

Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, usw.

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt.

Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zurzeit ausführt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	11,20 kW

Nennheizleistung	:	12,50 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,07 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,13 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	49 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	100,00 kg

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-4FSVN3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.