Hitachi Primairy-Außengerät RAS-5.0UFESMH1

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von einer Inneneinheiten der PRIMAIRY Serie . Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech. Rotary Kompressor, vibrationsarm montiert. Ein drehzahlgeregelter Axial Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege- Umschaltventil, Druckschalter, elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der PRIMAIRY Serie angeschlossen werden. Die Kombination innerhalb der gleichen Leistungsklasse können frei gewählt werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung Kassette	:	12,10 kW

Nennkälteleistung Kanal	:	12,10 kW

Nennkälteleistung Stand-/Decken	:	12,10 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	3.30 - 13.20 kW

Nennheizleistung Kassette	:	13,40 kW

Nennheizleistung Kanal	:	13,40 kW

Nennheizleistung Stand-/Decken	:	13,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	3.00 - 14.60 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,87 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,29 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.28 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.70 W/W

Luftvolumenstrom	: 	5800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	62 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	76 dB(A)

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x4 mm2

Abmessungen H/B/T	:	1050x950×340  mm

Gewicht	:	85,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 2.5 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	30,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +48 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +24 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5.0UFESMH1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.