Hitachi Utopia-Außengerät RASC-3HVRNE

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 2 Inneneinheiten. Die Inneneinheiten müssen sich im gleichen Raum befinden. Das Gerät ist speziell für die Aufstellung im Gebäude konzipiert. Zu und Abluft, werden über isolierte Luftkanäle dem Gerät zugeführt (bauseits). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe: RAL 9002. Liegender, vollhermetischer Scroll-Inverterverdichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Durch den Einsatz eines liegenden Verdichters konnte die Bauhöhe zum Vorgängermodell minimiert werden. Kompressorschutz mittels ISPM , Hochdruck- und Temperaturüberwachung. Ein geregelter und direktgetriebener Zentrifugallüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 20 m Kältemittelleitung.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Kühlen bis -5°C

- Leistungsaufnahme auf 100% begrenzen bzw. Wellenfunktion

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Inneneinheiten muß genau 3 PS betragen (Diese PS Angabe befindet sich in der Modellbe-zeichnung). Folgende Kombinationen sind zulässig.

Single: 1x 3PS

Duo: 2x 1,5PS

Verteiler

Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional).

TE-03N Verteiler bei der Duo Variante.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Set Free (VRF) Systemen in einen H-Link möglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	7,10 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	3.2 bis 8.0 kW

Nennheizleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	3.5 bis 9.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 2

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	C

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	D

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,90 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,10 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2400 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/50/100 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	46 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	46 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	61 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	2,45 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,58 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	11,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	11,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	35,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	430x1.250x1300  mm

Gewicht	:	168,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	2.80 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	40,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RASC-3HVRNE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.