Hitachi SystemFree-Innengerät RCD-5.0FSN3

Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Foerderhoehe 85 cm ab Unterkante Geraet), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf zwei Seiten. Der optionale Empfaenger PC-ALHD1 laesst sich in die Deckenblende integrieren. Ein leise laufender Zentrifugalluefter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Verdampfer als Rippenrohrwaermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit elektronischem Expansionsventil. Fluessigkeitsverteiler, Kaeltemittelfilter sowie Boerdelanschluesse fuer die Kaeltemittelleitungen. Kaeltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefuellt. Die Raumhoehe kann ueber die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Hoehen eingestellt werden.

Innengeraet geeignet fuer den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengeraet (mit geaenderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kuehlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFPE

- Infrarotfernbedienung PC-LH3B mit externen Empfaenger PC-ALHD1

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	12,50 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	14,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	14,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	16,00 kW

Luftvolumenstrom	: 	1260-2100 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	35/41/44/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	35/41/44/47 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,13 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,13 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,68 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,68 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	298x1.420x630  mm

Gewicht	:	39,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	30x1660x710  mm

Gewicht Paneel	:	10,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCD-5.0FSN3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.