Hitachi SystemFree Innengerät RCI-2.0FSN4

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt.

Deckeneinbau-Gerät zum Einbau in einer abgehängte Decke. Das Chassie besteht aus verzinktem Blech mit vorgestanzten Öffnungen für optionale Luftauslässe bzw. Frischluftansaugung. Alle Flächen sind isoliert. In der Kondensatwanne befindet sich ein Einsatz mit Silberionen, welche die Bildung von Viren und Bakterien im anfallenden Kondensat eindämmt. Die nachgeschaltete Kondensatpumpe mit DC Motor hat eine Förderhöhe von 850mm ab Geräteunterkante.

Zur Verbessung der Energieeffizenz, wurde der Rohrduchmesser im CU-AL Rippenwärmetauscher auf 5mm geändert. Der neuentwickelte Turboflügel trägt durch seine speziell geschwungenen Flügeln ebenso dazu bei, die Effizienz zu steigern. DC Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen (vierte Lüfterstufe nur mit Fernbedienung PC-ARFPE bzw. PC-AWR), für ruhigen und sicheren Betrieb.

Optionale Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten. Luftaustrittlamellen können über die Fernbedienung verstellt werden (separat nur über die Fernbedienung PC-ARFPE). Der Luftstrom verteilt sich fächerartig und wird an den Ende immer breiter. Auf diese Weise verteilt sich der Luftstrom der klimatisierten Luft gleichmäßig in alle Richtungen.Die Paneele sind ebenfalls mit einem zusätzlichen Motion Sensor (Bewegungssensor) erhältlich PS-MSK2 . Ein in der Blende integrierter Sensor überwacht kontinuierlich die Bewegungen im Raum. Entsprechend dem, wird die erforderliche Leistung des Gerätes angepasst. Die kundenorientierte Einstellung der Funktion erfolgt ausschließlich über die Fernbedienung PC-ARFPE.

Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auf eine geringere Nennleistung herabgesetzt werden. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	6,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	660/840/1020/1320 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	27/30/32/37 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/30/32/37 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,04 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,40 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,40 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	248x840x840  mm

Gewicht	:	21,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	40x950x950  mm

Gewicht Paneel	:	6,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCI-2.0FSN4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.