Hitachi SystemFree-Innengerät RCIM-2.0FSN4E

Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Foerderhoehe 85 cm ab Unterkante Geraet), isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten. Eine leise laufende Radialluefterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet.

DC-Lueftermotor mit drei waehlbaren Luefterstufen, fuer ruhigen und sicheren Betrieb. Verdampfer als Rippenrohrwaermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit elektronischen Expansionsventil. Fluessigkeitsverteiler, Kaeltemittelfilter sowie Boerdelanschluesse fuer die Kaeltemittelleitungen. Kaeltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefuellt. Die Raumhoehe kann ueber die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Hoehen eingestellt werden. Das Innengerät kann nur an den Außeneinheiten RAS-FSXNSE oder RAS-FSXNPE angeschlossen werden.

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kuehlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFPE

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfaenger PC-ALHC1

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	6,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	480/600/720/900 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	31/35/39/45 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	31/35/39/45 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	56 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,10 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,10 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,51 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,51 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	285x570x570  mm

Gewicht	:	17,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	620x620x30  mm

Gewicht Paneel	:	3,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCIM-2.0FSN4E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.