Hitachi FreeSystem-Innengerät RPC-4.0FSN3

Formschoenes Gehaeuse aus verzinktem Stahlblech mit heller Einbrennlackierung. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Luftansauggitter auf der Unterseite mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Drei leise laufende Radialluefterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Stufenloser DC-Lüftermotor. Verdampfer als Rippenrohr-waermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit elektronischen Expansionsventil. Fluessigkeitsverteiler, Kaeltemittelfilter sowie Boerdelanschluesse fuer die Kaeltemittelleitungen. Kaeltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefuellt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedaemmt, Kondensatleitung kann links oder rechts hinten angeschlossen werden. Das Innengeraet kann durch Betaetigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 1,8 PS geaendert werden. Optional kombinierbar mit einem Bewegungssensor, der die aktivität im Raum überwacht.

Innengeraet geeignet fuer den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengeraet (mit geaenderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfaenger PC-ALHZ

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	10,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	11,20 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	11,20 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	12,50 kW

Luftvolumenstrom	: 	1020-1800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	32/37/42/44 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	32/37/42/44 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	60 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,10 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,10 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,50 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	235x1580x690  mm

Gewicht	:	41,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPC-4.0FSN3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.