E-Heizung WEH-6E

E-HEIZPATRONE WEH-6E für Serie Yutaki

Heizpatrone kann wie folgt eingesetzt werden:

- Erhöhung der Vorlauftemperatur auf 65°C

- Notversorgung bei Ausfall der Wärmepumpe

- Unterstützung der Wärmepumpe

Um unnötige Schaltzyklen zu verhindern, kann in der Regelung eine Zeitverögerung eingestellt werden.

Die 3 stufige E-Heizung wird mit Isolierung sowie einem Durchflußschalter geliefert. Die Regelung erfolgt über den Systemcontroller.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230/1/50 oder 400V/3/50 V/Ph/Hz

Heizleistung (3 Stufen a 2kW): 6 kW

Wasseranschluss Eintritt / Austritt: 1 Zoll

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  WEH-6E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.